## Slide 1: 【１ユーザーからの要望】 野辺山45m電波望遠鏡におけるVLBI観測運用 今井 裕 （鹿児島大学総合教育機構共通教育センター/理工学研究科天の川銀河研究センター）

## Slide 2: 高まるVLBI観測における野辺山45m鏡の需要
従来： VERA + NRO 45m + NICT 34m
  帯域幅： 128 Mbps  2 Gbps (2010年以降、試験的)
  観測指示書ファイルは druge file から
  100時間/年：派遣観測運用者に掛かる金銭的・ 人的資源による制約
  魅力がイマイチ、ユーザーが極めて限定的

## Slide 3: 高まるVLBI観測における野辺山45m鏡の需要
今後： EAVN の中の NRO 45m
  High Sensitivity Array (HSA)に匹敵する感度を実現
  NRO 45 m + Tianma 65 m + NARIT 40 m + QQT 110 m
  3 mm 帯 VLBIでリードする
  NRO 45 m + KVN (+ATNF+ GMVA)
  1000 km 以内に4台の3 mm 帯電波望遠鏡
  3mm/7mm/13mm完全同時VLBI観測 (HINOTORI※)
  より容易な観測運用へ向けて
    45 m鏡の遠隔操作(三鷹, KASI, ASIAA, 府立大, 鹿児島大, 水沢?)
    容易な観測指示書の準備: .vex  (.start, .tune) 試験中
    VLBIバックエンドの遠隔セットアップ
    人手が必要なのは記録メディアの交換・発送・受領のみ？
  局位置監視: GPS（間接的）測地VLBI @22GHz, 8Gbps (σ~5cm)?
※HINOTORI=Hybrid Installation Project in Nobeyama, Triple-band Oriented
(今井、新沼ほか）

## Slide 4: HINOTORI※側の対応
K/Qバンド同時観測は今季より単一鏡共同利用観測で公開
.vex  (.start, .tune)変換プログラムのテスト進行中
  VLBI backend 設定パラメータファイルも出力する予定
OCTAD-V1は配備済み
  24 Gbps (max), DBBC modes対応
  デジタルデータを用いたシステム雑音温度計測へ
IF switch box, IF selectorを配備済み
VSREC (8 Gbps) を臨時運用 (by NAOJ水沢)
OCTAD-V2, OCTADISK2を配備予定（新沼科研費）
※HINOTORI=Hybrid Installation Project in Nobeyama, Triple-band Oriented
(今井、新沼ほか）
ポスター（今井ほか）、口頭講演（岡田ほか）も参照のこと